招标编号：

青岛钢铁有限公司城市钢厂环保搬迁项目成品周转库、时效库预制桩、砂石桩、强夯置换工程

招标文件

招标人：青岛特殊钢铁有限公司

二○一七年一月

目录

招标公告	3

第一章投标须知	7

第二章合同条款及格式	26

第三章投标文件格式	58

第四章技术条件	71

第五章图纸及勘察资料	74

第六章工程量清单及有关报价文件	74

第七章附件	80

致投标人

本招标文件是依据有关招标投标的法律、法规、规章和规范性文件的规定，根据本招标工程的特点和需要编制的。招标文件的编制遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，招标文件的内容已清楚地反映了工程的规模、性质以及商务和技术要求等。我们要求投标人必须完全响应本招标文件的实质性内容。

# 招标公告

# （单位名称）：

青岛钢铁有限公司城市钢厂环保搬迁项目成品周转库、时效库预制桩、砂石桩、强夯置换工程筹建工作已经就绪。我公司将于 2017年1月6日在青钢招标网上进行标书上挂请有意投标单位自行下载，同时也可在当日8时-16时请有意投标单位到黄岛区泊里镇董家口产业区青钢厂区工程管理部领取或发送到贵公司相对邮箱。本项目投标保证金人民币伍万元（￥50000.00）。未中标单位的投标保证金将于业主与中标人签订合同后30个工作日内无息退还；中标单位的投标保证金将于合同签署后自动转为履约保证金一部分。

工程位于黄岛区泊里镇董家口产业区内，如需现场考察请与我公司孙振洲联系，各投标人如对招标文件中存有疑问请于2017年1月9日11:00前以电子版或传真形式发送至我方联系人，以便我公司能够及时向所有投标人作出书面解释。

招标联系人：庞刚、孙振洲、任传新

联系电话： 0532-58815041

传    真： 0532-58815030

邮箱：qdiszgz@126.com

1、招标编号：

2、青岛钢铁有限公司城市钢厂环保搬迁项目成品周转库、时效库预制桩、砂石桩、强夯置换工程招标的内容包括：成品周转库、时效库预制桩、砂石桩、强夯置换桩基工程的施工，规格、数量按照招标文件设计图纸要求全套内容主体保修。

2.1、项目名称：青岛钢铁有限公司城市钢厂环保搬迁项目成品周转库、时效库预制桩、砂石桩、强夯置换工程

2.2、施工范围:

| 项目 | 规格 | 桩长 | 数量 | 工程量 | 材料暂估价 | 单价（元/米，平方） | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预制方桩 | ￠400 | 约17米 | 约240根 | 约4080m | 167元/米 |  |  |
| 预制方桩 | ￠500 | 约17米 | 约100根 | 约1700m | 263元/米 |  |  |
| 强夯置换 | 间隔4.5m |  |  | 约5523㎡ |  |  |  |
| 砂石桩 | ￠600 | 约17米 | 约5120根 | 约87040m |  |  |  |
| 道路砂石桩 | ￠600 | 约16米 | 约3000根 | 约48000m |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总价： |  |

完成施工图设计的内容和要求，并进行现场竣工清理。

2.3、资金来源：自筹。

2.4、建设地点：黄岛区泊里镇董家口产业区内

2.5、工期：56日历天,接到甲方中标通知后3天内桩基设备运到现场，5天之内必须开工，完工时间每拖延一天考核贰万元，并进行累加。桩机数量要求：沉管碎石桩桩机不少于3台，方桩桩机不少于3台，强夯置换机械不少于2台。

2.6、质量要求：合格。

3、投标人的资格条件：

（1）具有独立法人资格；

（2）应具有：地基与基础工程专业承包一级资质。注册资本金不少于1500万元。

（3）近五年来相同或类似工程业绩；

（4）项目经理必须具备建筑工程专业一级注册建造师资格；

（5）为实现本施工合同的目的，参加投标的施工企业（以下称投标单位）至少满足第1，2项所要求的资格要求，同等条件下，如还具备市政公用工程总承包、公路路基工程专业承包、房屋建筑工程施工总承包以及多项冶金系统类似工程施工业绩，将有利于施工单位获得本工程的施工承包合同。

4、招标文件发售

时间：2017年1月6日8时～16时（北京时间）

地点：黄岛区泊里镇青钢搬迁项目指挥部

招标联系人：庞刚、孙振洲、任传新

联系电话： 0532-58815096，0532-58815039 ，0532-58815046

传    真： 0532-58815030

邮箱：qdiszgz@126.com

5、答疑

（1）送答疑时间：2017年1月9日上午11:00（北京时间）；

（2）取答疑时间：2017年1月10日下午16：00（北京时间）。

答疑邮箱：qdiszgz@126.com 答疑公示密码：qdiszgz111

6、购置招标文件应提供的文件资料

（1）企业法人营业执照（加盖公章复印件）；

（2）资质证书（加盖公章复印件）；

（3）投标人法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书，委托代理人的身份证明（加盖公章复印件）。

（4）经年检合格的投标人法人营业执照、资质证书、税务登记证（加盖公章复印件）；

（5）承建本工程项目经理注册建造师证书、项目技术负责人注册岩土工程师职业资格证书、职称证书、以及安全生产考核合格证书、身份证（加盖公章复印件）。

（6）投标单位在过去三年完成的工程的情况和现在正在履行的合同情况，需附合同复印件（加盖公章复印件）。

（7）提供近三年来反映投标单位社会信誉、施工业绩（着重于类似工程业绩）以及拟派遣项目经理业绩等证明材料（加盖公章复印件）

（8）专业工程施工业绩

8、联系方式

联系人：程军

联系电话：0532-58812268

地	址：青岛市胶南董家口新厂区临时办公楼109室

邮政编码：266043     传真：0532-58812878

青岛特殊钢铁有限公司

2017-1-6

# 第一章投标须知

一、投标须知前附表

| 序 号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 青岛钢铁有限公司城市钢厂环保搬迁项目成品周转库、时效库预制桩、砂石桩、强夯置换工程 |
| 2 | 建设地点 | 黄岛区泊里镇董家口产业区内 |
| 3 | 工程规模和标段划分 | 青岛钢铁有限公司城市钢厂环保搬迁项目成品周转库、时效库预制桩、砂石桩、强夯置换工程图纸载明的桩基施工（技术要求见图纸）。本工程不划分标段。 |
| 4 | 招标范围 | 青岛钢铁有限公司城市钢厂环保搬迁项目成品周转库、时效库预制桩、砂石桩、强夯置换桩基工程的施工，与本工程有关的发包人临时安排的施工任务等内容。 |
| 5 | 承包方式 | 砂石桩由承包人包机械、人工、材料，包工期、包质量、包安全、包文明施工，综合固定单价；强夯置换材料由发包人提供，中标人必须将现有强夯置换区域范围内地面绝对标高3.8米以上的砂石全部置换到3.8米地面以下，不足部分从场地内其他区域由承包方自行挖运到强夯置换区域进行强夯置换施工，如仍然不足由发包方提供砂石运至现场，强夯置换出的淤泥由承包方就近清运到发包方指定地点，由承包人包机械、人工，包工期、包质量、包安全、包文明施工，综合固定单价；方桩由发包人供预制桩，承包人包打桩施工、包预制桩卸车、机械人工、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干。 |
| 6 | 场地条件 | 投标人根据现场踏勘情况，接受招标人现有条件，并按招标人现有条件，对完成本项工程全部内容所需的工作进行报价。 本工程发包人提供水源及电源点，中标人需根据甲方提供的水电布置平面图自测距离并自行准备电缆和水管接入，并按表计量，每月按实际用量一月一结，本费用从工程进度款中扣除。其中施工用电按1.0元/KWh执行，水费按照5.05元/m³执行。如遇异常情况突发停水停电，中标人自行解决临时措施（例如自配发电机、送水车等），确保施工进度正常进行. |
| 7 | 工期要求 | 工期要求：56日历天。（包括法定节假日和冬歇期）暂定开工日期 2017年 1月16日，竣工日期为：2017年 3月12日。接到中标通知3天内人员、设备必须进场施工。 |
| 8 | 质量标准 | 合格 |
| 9 | 投标有效期 | 自投标截止日期起计 90 天。 |
| 10 | 投标保证金 | 1、投标保证金的金额:人民币伍万元（￥50000.00） 2、投标保证金的形式：必须通过投标单位本单位银行帐户以银行汇款方式缴纳至指定帐户，不收取现金。 公司名称：青岛特殊钢铁有限公司 账号：37101986510051021557 开户行：建行青岛李沧支行退还： （1） 对中标单位投标保证金的退还 中标单位签订合同并按合同约定缴纳履约保证金或执行合同交货，经办部门填写《投标保证金退还申请单》，由经办部门负责人签字并加盖经办部门印章或胶南工程指挥部印章，至财务资产管理部办理相关手续。 （2）对未中标单位保证金的退还及退还程序 在确认未中标后7-15个工作日后携带下列资料至青钢财务资产管理部（联系电话:0532-58812930），办理退还保证金业务： ①、开具给招标人的收据，收据中退款方为招标文件中载明的投标保证金专用账户开户名称。 ②、投标人的开户行名称及开户行账号。 ③、如果投标人以现金形式交纳投标保证金的，须提供交纳投标保证金的银行交款凭证原件。 |
| 11 | 履约担保 | 履约担保的形式：银行履约保函或银行汇款 履约担保的金额：合同价的10% 。 |
| 12 | 保修期 | 按照合同约定 |
| 13 | 领取标书和图纸日期 | 时间：2017年1月6日 16：00 时前，未在规定时间领取招标文件的视为自动放弃投标。 |
| 14 | 踏勘现场 | 自行踏勘 地址：黄岛区泊里镇董家口产业区内 联系人：孙振洲 电话：0532-58815041 |
| 15 | 提交答疑问题 | 截止时间：2017年1月9日11:00 前 |
| 16 | 招标答疑 | 答疑文件以书面形式于2017年1月10日16:00前统一发放。答疑邮箱：qdiszgz@126.com 答疑公示密码：qdiszgz111。 |
| 17 | 投标文件递 交 | 截止时间：2017年1月13日 9:30 前（具体时间以青钢招标网上公示时间为准） 开标时间：同投标截止时间 开标地点：青岛特殊钢铁有限公司市场部开标室（青岛市胶南董家口新厂区临时办公楼109室 |
| 18 | 投标文件份 数 | 投标文件份数:正本 1 份,副本 3份,共计 4 份，电子文件一份。 开标评标，要求投标书分技术标与商务标两部分分别装订密封（电子文件装订于商务标书最后一页)。 |

二.投标须知

（一）总则

1 定义

本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义：

（1）“招标人”（即发包人），已在投标须知前附表中列明。

（2）“投标人”指向招标人提交投标文件的当事人。

（3）“承包人”指其投标被招标人接受并与其签订承包合同的当事人。

（4）“招标文件”指由招标人发出的本文件（包括全部章节、附件）及澄清补充文件。

（5）“投标文件”指投标人根据本招标文件向招标人提交的全部文件。

（6）“书面函件”指打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。

2 招标说明

2.1 工程名称、建设地点、建设规模、质量标准、招标范围、工期要求等均在投标须知前附表中列明。

2.2 设计说明：详见本招标文件第五章内容。

2.3 投标人不得存在下列情形之一，否则取消投标资格：

2.3.1为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2.3.2为本招标项目的监理人；

2.3.3为本招标项目的代建人；

2.3.4为本招标项目提供招标代理服务的；

2.3.5与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

2.3.6与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

2.3.7与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

2.3.8被责令停业的；

2.3.9被暂停或取消投标资格的；

2.3.10财产被接管或冻结的；

2.3.11在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

3 承包内容及工期要求

3.1 本工程为砂石桩、方桩、强夯置换工程桩基施工。

3.2工期要求：总工期56日历天

4 投标费用

4.1 不论投标结果如何，投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任。

4.2 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

5 踏勘现场

5.1 投标人应对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料。招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3投标人须认真踏勘工地现场，充分了解工地位置、现状（如：施工场地的土质条件、垃圾余土、泥浆制备、排放、清理，道路路面、需整平现状场地等各种因素）、周边环境、道路交通、装卸条件、临时场所以及任何足以影响投标优惠率的情况，以获取有关编制投标文件和签署、履行合同所涉及的资料。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长均不被批准。投标人承担其踏勘现场所发生的各项全部费用。做出安全、切实、合理、可行的施工组织设计和方案，充分考虑到施工过程及竣工验收所发生的各项费用。现场踏勘，必须遵守现场的各项管理规定，确保国家财产和人员的安全，投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的全部责任和风险。

5.4投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（二）招标文件

6 招标文件的组成

6.1 招标文件包括下列内容：

第一章投标须知前附表及投标须知

第二章合同文件

第三章投标文件格式

第四章技术条件

第五章图纸、勘察报告（另册）

第六章工程量清单（另册）

（注：招标人向投标人提供的相关文件的电子文件仅供参考，电子文件内容若与书面的招标资料不一致，以书面的招标资料为准。）

6.2 招标人在投标人提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

6.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件 2 日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。

若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标文件。

6.4 投标人一旦中标，招标文件的内容对招标人和中标人双方均有约束力。

7 招标文件的澄清

7.1 投标人若对招标文件有任何疑问，均应以电子版或传真形式向招标人提出澄清要求，无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送，并通知投标人接收, 投标人收到答疑文件后 24 小时内以书面形式或电子邮件形式确认收到, 如投标人届时无书面或电子确认，招标人将视为投标人已明确澄清招标文件的所有内容。

7.2 在答疑时提出的澄清要求，不仅包括招标文件内容，还包括对于招标人提供的工程量清单项目列项、数量的疑问，招标人会根据投标人所提出的对于工程量清单的项目列项、数量的疑问，组织工程量清单的核对、修正工作。

7.3 招标文件的澄清答疑文件为招标文件的一部分。

7.4 若招标文件的澄清答疑文件与招标文件有矛盾，以澄清答疑文件最后发出的书面文件为准。

8 招标文件的修改

8.1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

8.2 招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，并通知投标人接收，投标人应于收到该修改文件后 24 小时内以书面形式确认收到，如投标人届时无书面确认，招标人将视为投标人已明确澄清文件的所有内容。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

8.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。若修改、补充通知中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。

（三）投标文件

9 投标文件的语言及度量单位

9.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语（简体中文）。

9.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10 投标文件的组成

10.1 投标人编写的投标文件应按照招标文件要求，根据招标文件内容作出全面响应。投标文件由商务标和技术标两部分组成。要求投标人基本按规定目录编制投标文件，可对目录内容的局部进行合理调整，但投标文件必须包括规定目录的所有内容。

10.2 商务标和技术标的规定目录详见第五章投标文件格式要求。

10.3 以上资料需在要求部位加盖公章。

10.4 提供用光盘装载的电子文件一套，内容包括技术标、商务标包含的所有内容。

（注：电子文件仅供参考，供评标时汇总使用，所有投标文件内容以书面为准）；

11 投标文件格式

11.1 投标文件包括本须知规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所

提供的投标文件格式（表格可以按同样格式扩展），并同时提供电子文件（书面格式如与电子文件不符则以书面格式为准）。

11.2 电子文件必须使用 Microsoft Word 及 Excel 格式，施工平面布置图和进度计划网

络图可以使用其他专业软件编制但页码应统一。

12 投标报价

12.1 本工程的投标报价采用清单方式报价，报价说明和要求详见第六章。

12.2 投标人的投标报价，应是完成本须知和合同条款上所列承包范围的全部，招标人提供的工程量清单为参考工程量清单，投标人若认为有漏项、多项或工程量调整的，应自行提供投标人工程量清单，并在其中反映有关调整，但不得更改招标人工程量清单。

12.3 除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

12.4 投标人在报价中所报投标总价由清单分部分项工程量费用构成，具体内容详见第二章合同文件中的合同“附件六：桩基工程计价说明”相关内容。

12.5 投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

13 投标货币

13.1 本工程投标报价采用的币种为：人民币。

14 投标有效期

14.1 投标有效期见本须知前附表所规定的期限。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

14.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金，但其投标将作无效处理。

同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保有效期，在延长的投标有效期内，本须知关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

15 投标保证金

15.1 投标人应在投标截止时间前，按规定提交本须知前附表所规定数额的投标保证金，并将投标保证金的复印件加盖公章后装订于投标文件中。

15.2 投标人应按下列形式提交投标担保：必须通过投标单位本单位银行帐户以银行汇款方式缴纳至指定帐户，不收取现金，不能以个人名义交纳投标保证金。交纳投标保证金的公司名称必须和参与投标的公司名称一致。

公司名称：青岛特殊钢铁有限公司
账号：37101986510051021557
开户行：建行青岛李沧支行退还：

15.3 对于未能按要求提交投标担保的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝；

15.4 未中标的投标人的投标保证金将于投标有效期满或合同签订后 30个工作日内予以退还（不计利息）。

15.5 中标人的投标保证金，在中标人提交履约担保并签订合同后 30个工作日内予以退还(不计利息)。

15.6出现以下任何情况的投标人，取消其投标资格：

15.6.1未足额提交投标保证金；

15.6.2投标保证金未从其基本存款账户转出；

15.6.3投标保证金从其子公司、分公司、办事处等账户转出；

15.6.4未按招标文件规定的投标起止时间提交投标保证金；

15.6.5未按招标文件要求的形式提交投标保证金；

15.6.6投标截止时间前，未提交银行电汇凭证加盖投标人公章的复印件，或者未提交加盖投标人公章的网上银行电子交易凭证；

15.6.7法律法规规定的其他情况。

15.7 下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

15.7.1投标人在招标文件中规定的投标有效期终止之前撤回其投标；

15.7.2中标人未能在规定期限内签订合同协议。

16 投标文件的式样和签署

16.1 投标人应按本须知前附表规定的份数提交投标文件。

16.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.3 投标文件封面均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

16.4 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

16.5 电子文件必须使用 Microsoft Word 及 Excel 格式（施工平面布置图和进度计划网络图、横道图可以使用其他专业软件编制但页码应统一），并且必须使用不易损坏的光盘作为其载体。电子文件作为投标文件的一部分在回标时与书面投标文

件一同密封及递交。电子文件与书面投标文件不一致时，以书面投标文件为准。

（四）投标文件的递交

17 投标文件的装订、密封和标记

17.1 投标文件的装订要求：投标人应将技术标和商务标分别密封包装（投标书电子文档同商务标一起封装），一式四份，正本一份，副本陆份（副本应用正本复制并加盖投标人印章），并在密封袋上清楚地标明“技术标”或“商务标”。

17.2 在投标文件密封袋上应：

17.2.1写明投标人名称和地址；

17.2.2注明下列识别标志：

17.2.2.1 工程名称: 青岛钢铁有限公司城市钢厂环保搬迁项目成品周转库、时效库预制桩、砂石桩、强夯置换工程

17.2.2.2   2017年1月13日 9 ：30开标，此时间以前不得开封。

17.3 如果投标文件没有按本投标须知规定装订和加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还投标人。

17.4 所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人印章。

18 投标文件的递交

18.1 投标人应按本须知前附表所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

19 投标文件递交的截止时间

19.1 投标文件递交的截止时间见本须知前附表规定。

19.2 招标人可以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间，此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

20 迟交的投标文件

20.1 招标人在本须知前附表规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

21 投标文件的补充、修改与撤回

21.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内

容为投标文件的组成部分。

21.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

（五）开标

22 开标

22.1 招标人自行组织开标和评标，不邀请投标人的法定代表人或其委托代理人参加。

23 标评原则

23.1 评审和澄清：

| 初步评审 | 形式 评标 | 评审因素 | 评审标准 | 通过/未通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |  |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位公章 |  |
|  |  | 报价唯一 | 投标人只能有一个有效报价。 |  |
|  |  | 授权委托书 | 随投标文件一起提供有效的“授权委托书”原件。 |  |
|  |  | 投标报价表格及签字盖章 | 符合投标报价表的格式并签字盖章 |  |
|  | 资 格 评 审 | 营业执照 | 具备有效的法人营业执照 |  |
|  |  | 资质等级 | 应符合商务标中所规定的投标人资格要求 |  |
|  |  | 类似项目业绩 | 应符合商务标中所规定的投标人资格要求 |  |
|  |  | 项目经理资格与业绩 | 应符合商务标中所规定的投标人资格要求 |  |
|  |  | 技术负责人资格与业绩 | 应符合商务标中所规定的投标人资格要求 |  |
|  |  | 与青钢的合作印象或产品有没有问题 | 历史上合作良好，无不良影响 |  |
|  | 响 应 性 评 审 | 投标范围 | 应符合招标文件的要求。 |  |
|  |  | 功能考核 | 应符合招标文件的要求。 |  |
|  |  | 工期 | 应符合招标文件的要求 |  |
|  |  | 工程质量 | 应符合技术标书中的规定 |  |
|  |  | 投标保证金 | 应符合招标文件的规定 |  |

对所有投标单位报价进行算术复核，复核后有算术问题的报价，书面发函要求投标人进行相应澄清。澄清后投标人可以选择仍维持其原总报价或修改其总报价，澄清后递交且为发包方接受的报价为最新总报价。

23.2 评审和澄清：

对第一轮淘汰后的剩余投标人，对其投标文件进行更细致全面的复核，同时进行技术标的评审，主要复核和评审以下两项内容：

(1)是否完全响应招标文件的各项要约。

(2)是否有不平衡报价或报价不合理（单价明显偏高或偏低）。

复核和评审后对发现的问题，书面发函要求投标人进行相应澄清或对不平衡报价按发包人提供的合理单价进行修正，澄清或修正后递交的报价为最终总报价。投标人拒绝修正不平衡报价的，将可能丧失中标机会。

23.3 定标

招标人将根据最终总报价、资源投入情况及施工组织设计的针对性、合理性等方面进行综合评审，选择技术方案优、企业经营好、项目班子素质高、设备先进、具有丰富施工经验和良好信誉、综合实力强且报价合理较低的投标人。

24 评标过程的保密

24.1 公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

24.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

24.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向招标人有关人员索问评标过程的情况和材料。

25 投标文件的澄清

25.1 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，招标人可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应以书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

（六）中标通知书的授予

26 中标通知书授予标准

26.1 招标人将中标通知书授予其投标书实质上响应招标文件要求而且具备合理施工组织设计及与其匹配的合理投标价格的投标人。

26.2 招标人不保证最低报价中标，而且不解释不中标原因。

27 招标人拒绝投标的权力

27.1 招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标报告拒绝不合格的投标。

28.履约担保

28.1.在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。

28.2中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

28.3 履约保证金将在合同履行完毕后无息返还。

29.签订合同

29.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

29.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

# 第二章合同条款及格式

【QF－2005－14】（2010修订版）

合同编号：

青岛钢铁有限公司城市钢厂环保搬迁项目成品周转库、时效库预制桩、砂石桩、强夯置换工程施工合同

发包人：青岛特殊钢铁有限公司

承包人：中标人

本工程合同文本使用《青岛市建设工程施工合同》QF—2005—14文本（2010修订版）

第一部分协议书

发包人（全称）：青岛特殊钢铁有限公司

承包人（全称）：中标人

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：青岛钢铁有限公司城市钢厂环保搬迁项目成品周转库、时效库预制桩、砂石桩、强夯置换工程

工程地点：黄岛区泊里镇董家口产业区

工程规模及结构特征：按招标文件及图纸

工程立项批准文号：

资金来源：按招标文件

二、承包范围：

2.1 承包范围：根据发包人提供的青岛钢铁有限公司城市钢厂环保搬迁项目成品周转库、时效库工程设计图纸及其他经发包人确认的文件确定的桩基工程。其中包括并不限于以下内容：

2.1.1 施工现场场地平整达到施工条件，桩机进场道路规划及该临时道路的设置，并保证满足施工机械进场需求。

2.1.2 施工测量布点，复核测量基线、水准基点及桩位。做好现场引桩，控制桩及水准控制点。

2.1.3 按本工程图纸要求及工程所在地现行的施工规范进行桩基工程施工，强夯置换工程施工，包含定位、设备就位、地基预处理施工，排水降水、成品保护，现场清理，场地平整、铺设压实，垃圾外运等；预制方桩工程包含定位、设备就位、卸桩、打桩、接桩、送桩等；沉管砂石桩桩基工程施工，含土方开挖、铺设压实、施工降水、排水、定位、设备就位、钻孔、成桩、养护，成品保护，现场清理，场地平整，废弃石料及垃圾外运等;上述桩型施工过程中，投标人自行踏勘施工现场，并承担踏勘现场的全部责任和风险，因地勘、桩施工顺序等原因在桩基施工中造成塌方、充盈系数过大等一切异常情况，中标方自行解决，均包含在固定综合单价中。

2.3 配合与本工程相关的检测单位进行相关工作。

2.4 与后续施工总承包单位进行的施工场地及工程竣工资料交接和配合工作。按本合同“进度款、签证和结算管理办法”所述整理竣工资料，并将相关竣工资料移交给发包人。

三、合同工期

开工日期：暂定2017年1月16日

竣工日期：暂定2017年3月12日

合同工期总日历天数：56日历天

具体开工日期以发包人下达开工令为准。除发包人及人力不可抗拒的因素，该工期一律不得顺延，季节性施工及春节等节假日因素以及其它风险因素均应包括在工期内，不予顺延。

四、质量标准

工程质量标准：合格，符合国家现行各项标准和规范。

五、合同价款

合同价款按中标通知书

币种：人民币

合同总价（大写）：中标通知书明确金额元

（小写）：中标通知书明确金额元

综合单价及总价：详见中标通知书（招标工程）

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

6.1 本合同执行过程中的补充合同条款；

6.2 本施工合同；

6.3中标通知书

6.4投标文件及其附件（含投标文件补充文件、澄清文件）；

6.5招标文件（含招标工程量清单、招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件及双方在投标过程中来往的函件）；

6.6工程建设标准强制性条文；现行国家、省、市及内部有关施工/设计方面的规范标准和其他有关技术资料、技术说明；

6.7 发包人提供的施工设计图纸或施工要求；

6.8 合同终止前的双方的工程洽商记录、会议纪要、工程指令、现场签证、索赔等修正文件；

6.9合同条款约定的其他文件；

6.10 若招标文件标准、要求高于投标文件的，则招标文件解释顺序优先于投标文件，按招标文件的标准、要求执行。

6.11 当承包人向发包人提交的投标文件、议标文件、或在施工过程中提交的任何供发包人批准的资料，如出现与招标文件要求不符，或与发包人的指令或本意不符的情况，而发包人又未作说明，则不能视为发包人已接受或认可。承包人必须按招标文件要求和发包人的指令履行合同约定的责任和义务。

6.12 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方若协商不成，而按本合同条款关于争议的约定处理。

七、词语定义

本协议书中有关词语定义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照合同约定及工程师的指令进行施工、竣工，在缺陷责任期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：年月日

合同订立地点：青岛市李沧区

发包人和承包人约定双方签字盖章后合同生效，由承包人送工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

发包人：（公章）承包人：（公章）

住所：住所：

邮政编码：邮政编码：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

第二部分通用条款

按《青岛市建设工程施工合同》QF—2005—14（2010年修订版）文本中的通用条款。

第三部分专用条款

二、合同文件

2 合同文件组成及解释顺序

2.1 合同文件组成及解释顺序如下：按通用条款

3 语言文字和适用法律、法规

3.1 本合同除使用汉语外，还使用    /    语言文字。

3.2 需要明示的法律、法规、规章：《建筑法》、《招投标法》、《合同法》、《工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》现行相关规定。

4、适用标准、规范

4.1 国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，约定选用的标准、规范名称：以国家标准、规范为准

发包人提供选用标准、规范的时间：   /  年   /  月  /  日

4.2 国内没有相应标准、规范时的约定（可另附）：          /

5 、图纸和技术资料

5.1 发包人向承包人提供图纸套数：    4 套，其中承包人移交给发包人竣工图：    2   套。

发包人向承包人提供图纸日期：  /   年  /   月  /  日。

5.2 发包人对工程的保密要求和保密期限：该图纸只用于本工程施工或竣工验收，不得复印翻录挪用。

6 、通知与送达

6.2 承包人的地址：；

6.3发包人的地址：；

双方确认上述联系地址真实有效，以确保一方通过该联系地址，向对方寄送的邮件物品能够准确送达。若一方出现拒收、任何他方代收、退回等情形者，均视为该方已经签收。一方变更联系地址需提前5日书面通知对方。因一方逾期通知，产生的全部法律责任由该方承担。

三、发包人和承包人

7发包人

7.1 现场条件

7.1.1施工道路：施工区域内临时道路由承包人根据需要自行设置。施工用地及大临设施按发包人和发包人规定区域设置，可以在施工区域内就近设置大临设施，承包人需提出书面用地申请，经发包人和发包人代表批准后实施。

7.1.2施工用电：承包人根据工程施工具体需求提出申请，在发包人和发包人代表指定的位置接点，承包人负责取电电缆敷设及相关配电设施的安装和维护管理。本工程需投标单位根据甲方提供的水电布置平面图自测距离并自行准备电缆接入，并按表计量，每月按实际用量一月一结，本费用从工程进度款中扣除。其中施工用电按1.0元/KWh执行，。所需费用包含在投标报价中。

7.1.3施工用水：主干管由发包人敷设到工程用地红线区域处。承包人负责取水的敷设、设施的安装和维护管理。本工程需投标单位根据甲方提供的水电布置平面图自测距离并自行准备水管接入，并按表计量，每月按实际用量一月一结，本费用从工程进度款中扣除。其中施工用水按照5.05元/m³执行。所需费用包含在投标报价中。

7.1.4施工用水、电费由承包人承担，发包人按表计取费用在工程进度款中扣除。水、电费单价按发包人规定标准执行。

7.1.5施工排水：发包人负责提供和管理场地排水汇集点。承包人在其标段施工区域现场设置完善的排水系统，保持施工现场排水畅通。

7.1.6场地标高及施工测量：发包人负责提供高程及平面测量控制点，施工平面控制网由承包人自行设置，布网方案报发包人审核，符合施工总平面审批规定。

7.2 发包人在本合同工程开工前7天保证红线区域内的三通一平、进场道路清理等工作已经完成，并协助承包人取得进场道路的特别通行权或临时通行权。

7.3发包人必要时有依据现场情况要求承包人撤换承包人项目经理的权力，且承包人必须遵照执行。

7.4发包人有依据现场情况要求承包人撤换与承包人有合同或劳务关系的作业队伍的权力，且承包人必须遵照执行。

7.5发包人对承包人在桩基工程实施过程中在安全、质量、进度具体表现情况进行评价，可据此来调整承包人的工程范围及工程量，承包人须遵照执行。

7.6施工场地内施工所需水、电的接驳地点：发包人提供水源、电源点，承包人需根据发包方提供的水电布置平面图自测距离并自行准备电缆和水管接入，并按表计量，每月按实际用量一月一结，本费用从工程进度款中扣除。

施工场地内施工所需通讯的接驳地点      /

图纸会审和设计交底的时间：  /    年  /   月  /   日

约定发包人应做的其他工作和要求：              /

7.7发包人委托承包人办理的工作及费用承担：见其他条款

8、承包人

8.2由承包人完成设计的永久工程或临时工程的名称及设计文件的提交时间：      /

向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度工程用款计划的时间和要求：执行补充条款

承担施工场地安全保卫工作及提供和维修非夜间施工使用的照明、围护设施的责任和要求：按有关安全施工规范，文明施工要求执行，保证公共安全，并承担有关费用。

向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的要求：      /      。

需承包人按规定办理的有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等手续的名称：(1)需办理交通特别通行证时，由承包人负责办理，并承担有关费用。(2)施工现场需要排放有害污水、施工噪音时，由承包人办理有关手续，并承担有关费用。

已完工程成品保护的特殊要求：竣工验收合格并交付发包人前由承包人负责采取保护措施，费用由承包人承担，任何原因造成成品、半成品的污染、损坏，承包人必须无条件的清理、更换或恢复，发包人不予认可其经济损失和工期顺延要求。

施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护要求和费用承担：执行通用条款。费用由承包人承担。

交工前清洁施工现场的要求：在施工期间，承包人应保持现场整洁，废料、垃圾、泥浆和不再需要的临时设施应从现场清除、拆除并运走。发包人提供就近的工程垃圾倾倒地点。在工程竣工时，承包人应运出承包人设备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁。但在质保期终止之前，承包人有权在现场保留为在质保期内履行本身义务所需用材料、设备及临时设施，但不能影响发包人的生产及符合发包人定置管理的规定。

约定承包人应做的其他工作及费用承担：按时足额支付农民工工资，若发生因欠款情况导致农民工上访或投诉等不良事件，承包人同意从其应付款中扣除欠款额代为垫付，每发生一次处以承包人合同总价款千分之三的罚款，从其应付款中扣除。

8.3承包人为联合体的，其牵头人为：           /

8.4承包人需要提交的档案种类数量、时间的要求（可另附）：满足相关规范、规定、发包人要求及补充条款规定。

四、工程管理人员

9 、工程师

9.1发包人指定的工程师姓名：

职权：对整个施工过程进行全面监控、管理及协调等工作，主持工程验收。

监理单位委派的工程师姓名：

职权：施工过程全部质量、工期、投资、安全的控制工作，施工合同管理，信息管理，各方关系协调等。

9.2其他需要取得发包人批准的权力：设计变更、施工签证等涉及工期、造价变动的事项。

10 、项目经理

10.1项目经理的姓名：职务：

六、施工准备

14、施工组织设计和进度计划

14.1单项工程名称：            /

14.2承包人提供施工组织设计和工程进度计划的时间和要求：        /

工程师确认的时间：工程师收到后   /    日内批复。

15、施工准备工作

15.8发包人提供给承包人的工地范围、时间及次序约定：        /

15.10红线外临时占地租用费用承担约定：由承包人承担

七、开工、暂时停工、工期及延误

18 、工期及延误

18.1开工日期：2017年1月16日（具体以发包人下达开工令为准）

竣工日期：2017年3月12日

合同工期总日历天数：56日历天。

18.5延期损失赔偿费及限额约定：执行补充条款。

因发包人原因延误，工期顺延，费用不补偿。

八、材料、设备供应

19、发包人供应材料设备

19.1发包人供应材料设备清单（可另附）：预制桩。

19.4发包人供应材料设备的结算方式：/。

采购保管费分摊办法：/

20、承包人采购材料设备

20.1承包人采购材料设备的约定：

预制桩甲供、强夯置换石渣甲供，其余材料由承包商自行采购。

21、材料设备的检验

21.3检验试验费用的约定：

包含在综合单价里。

九、质量、安全和文明施工

22 、工程质量和检验

22.1本工程质量标准：符合现行国家各项标准、规范，达到合格要求。

22.7工程试车内容和费用承担：  /

23 、安全文明施工

23.7安全文明施工目标：严格按照安全生产标准组织施工，施工现场实行标准化管理。

十、合同价款、工程量确认和工程款支付

25、合同价款及调整

25.1本工程合同价款：

币种：人民币

合同总价（大写）：

（小写）：

项目综合单价及总价：详见中标通知书

25.2确定合同价款的方式：固定综合单价合同

25.3采用综合单价合同时，发包人承包人约定的综合单价调整方法如下：不因工程量变化等任何因素而调整。

25.7列入暂估价的材料、设备及专业工程名称及暂估价（可附表）：      /

25.8材料暂估价的确定方法：     /

25.9专业工程暂估价的确定方法：    /

26 、工程量确认

26.1本工程采用的工程量计算规则：

- 《建设工程工程量清单计价规范》；

- 《山东省建设工程消耗量定额》及工程量计算规则

□其他招标文件及本合同约定的工程量计算规则

27 、工程款支付

27.1发包人向承包人支付工程预付款的时间：    /    年  /     月  /  日

发包人向承包人支付工程款的数额：        /

27.2工程预付款的起扣点：      /

工程预付款扣回方式：            /

27.3办理期中结算与支付的时间间隔和要求：      /

27.5工程师应在收到期中结算书后   /  日内签发期中支付证书，期中支付的最低金额：    /

27.6期中支付证书签发之日起   /    日内将期中支付证书上列明的款项支付给承包人。

付款方式：

1、无预付款，开工后根据招标单位书面审批的工程量月报按月拨付进度款（每月25日报审），付款额度为招标单位每月审定工程款的70%，待工程竣工验收合格，移交全部工程及全部竣工资料，且竣工结算审计完成后付至双方最终结算值的90%。工程质量保证金10%，质保期一年（自工程全部竣工验收合格并移交招标单位正常使用之日起算），如无任何质量问题，质保期满后六个月内无息支付余款。

2、本合同付款方式为六个月银行承兑汇票，发包人每次付款时承包人都需开具符合税务规定的合格发票，否则发包人有权拒绝付款并不承担违约责任。

十一、工程变更

本工程由于规划、设计等原因可能造成工程量增减，承包人承诺对此无异议，最终以审计结算值为准。变更须经发包人组织有关部门认可，以书面变更令为依据，承包人必须全面执行。工程出现变更必须按照本规定执行，否则一律不予认可。

29、变更价款的确定

/

十二、竣工验收和结算

30、竣工验收

30.1承包人提供竣工资料的约定：执行补充条款。

30.7单项工程竣工验收的约定：按照国家规定

31、竣工结算

31.1工程竣工验收合格后   /   天内承包人向发包人递交竣工结算书及完整的结算资料。

31.2工程结算审核时限约定：                /

31.6发包人向承包人支付工程竣工结算款的时间       /

31.7本工程如发生发包人在收到催告后14天内仍不支付结算价款情况，则发包人承包人同意选择   /   方式进行处理：

（1）承包人按照双方另外签订合同对留置的标的物进行处理

（2）向保证人提出支付担保索赔

（3）与发包人协议将该工程折价或拍卖

（4）其他：            /

承包人提供竣工资料的约定：承包人应编制并随时更新一套完整的、有关工程施工情况的记录，即竣工资料，如实记载竣工工程的准确位置、尺寸和实施工作的详细说明。此外，承包人应负责向发包人提供二套工程竣工图，表明整个工程的施工完毕的实际情况。

十三、违约、索赔和争议

32 、违约

32.1通用条款17.4款所指发包人暂停工程施工持续56天以上发包人违约责任约定：执行通用条款

发包人违约的其他约定：因发包人原因合同解除的，发包人只承担因此造成的直接损失，不赔偿承包人预期可得利益。

32.2通用条款18.5款所指承包人未按时竣工承包人违约责任约定：执行补充条款

通用条款22.1款所指工程质量达不到合同约定的质量标准承包人违约责任约定：执行补充条款。

通用条款31.8款所指承包人不按时向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料或不配合竣工结算审核承包人违约责任约定：执行补充条款。

承包人违约的其他约定：   /

34 、争议

34.1解决争议的约定：

双方约定，在履行合同过程中产生争议时：由双方协商解决，协商解决不成时，双方同意向合同签订地人民法院提起诉讼。

十五、不可抗力

36 、不可抗力

36.1发包人承包人约定的其他不可抗力：

（1）  8  级以上的地震。

（2）  10 级以上的大风。

以气象部门及地震部门发布的数据为准。

十六、保险和担保

37 、工程保险

37.3发包人承包人约定工程保险事项：

（1）发包人投保内容：按有关规定执行。

（2）发包人委托承包人办理的保险事项：按有关规定执行。

（3）承包人投保内容：承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害险，并为施工场地内的自有人员及第三者人员生命财产及施工机械设备办理保险，并支付保险费用。运至施工场地内用于本工程的材料和待安装设备，由承包人办理保险，并支付保险费用。

38工程担保

38.3履约担保金额为：合同价的10%

十九、合同的生效、终止和解除

43、合同份数

43.1合同正本份数：正本二份，发包人、承包人各一份

43.2合同副本份数：副本十份，发包人六份、承包人二份

二十、补充条款（篇幅不够可加附页）

20.1、工程质量不合格，承包人必须在发包人要求的期限内返修至合格，由此产生的费用均由承包人承担，工期不予顺延。同时，上述违约行为每发生一次，承包人必须向发包人支付违约金人民币5万元（各项违约金应累计计算），若因此给发包人造成任何损失的，承包人应另行据实赔偿。上述违约行为发生超过3次或承包人拒绝返修的，发包人有权解除合同，发包人除不支付任何未付款项外，承包人还应向发包人支付合同总价款20%的违约金。若因此给发包人造成任何损失的，承包人应另行据实赔偿。

20.2雨季、冬季施工期间，承包人应采取措施保证施工正常进行，但所发生的措施费由承包人承担，在投标时应予以综合考虑并计入报价。

20.3、除本招标文件中规定招标人负责的工作外，在工程施工过程中，中标人负责在施工前办理完毕交通、执法、环卫、城管、环保、渣土等部门的各种手续，并承担各项费用，对外发生的任何纠纷与交涉以及由此造成的各类损失，均由中标人自行解决和承担。施工过程中可能遇到的社会干扰，均由中标人自行解决，工期不予顺延，招标人不承担任何责任。

20.5、本工程不得转包、不经发包人书面盖章同意不得分包，否则发包人有权单方面解除合同，承包人承担由此造成的全部损失。同时，承包人应向发包人支付合同总价款20%的违约金。

20.6 、施工过程中，承包人如不能严格执行技术规范及技术条件，背离投标书中的承诺条件，发包人有权解除合同，其一切责任及损失由承包人自负。发包人除不支付任何未付款项外，承包人还应向发包人支付合同总价款20%的违约金。若因此给发包人造成任何损失的，承包人应另行据实赔偿。

20.7、在工程施工过程中，承包人要严格执行健康、安全、文明生产管理制度，施工过程中发生任何安全及质量责任事故（包括但不限于发包人、承包人及任何第三方的人身及财产安全）均由承包人承担，并支付所发生的一切费用及责任。若因此给发包人造成任何损失（包括但不限于媒体曝光、政府罚款等）的，承包人应据实赔偿，同时，每发生一次，承包人应向发包人支付合同总价款千分之【五】的违约金。

20.8、在工程施工过程中，发生任何民扰或扰民事件（包括但不限于与施工现场的所有人或使用人或村民发生任何纠纷等）时，均由承包人负责解决，由此产生的费用均由承包人承担。若因此给发包人造成任何损失的，承包人应据实赔偿。同时，每发生一次，承包人应向发包人支付违约金人民币【5万】元。

20.9在工程施工过程中因违反治安管理处罚条例及环保等有关规定，发生一切问题均由承包人负责交涉和解决，由此产生的费用均由承包人承担。若因此给发被人造成任何损失的，承包人应据实赔偿。同时，每发生一次，承包人应向发包人支付违约金人民币【 5万】元。

20.10本工程施工期间的防火设施，由中标人根据规范要求自行配备，上述费用均已包含在综合单价中。

20.11承包人保证合法用工，自行处理24小时不间断施工的人员安排，确保按时为其员工发放工资，并缴纳社会保险等。若发生任何承包人员工或农民工讨薪等事件时，均由承包人负责解决，并承担由此产生的全部费用，发包人不承担任何责任。若因此给发包人造成任何损失的，承包人应据实赔偿。同时，每发生一次，承包人应向发包人支付违约金人民币【5万】元。

20.12在本工程竣工验收合格并交付招标单位前，中标人对施工现场负有保护责任。中标人负责做好安全、维护措施，对于施工现场遭受破坏、损毁等承担全部责任及风险，且工期不予顺延。若出现任何遭受破坏、毁损等情况，由中标人负责立即修复、重做等，并承担全部相关费用。

20.13工期、质量等级、合同价格，以承包人的中标工期、质量等级、价格及在中标通知书和投标文件中承诺的相关条件为准。

20.14承包方应信守工期保障措施、人员安排、施工机械等投标承诺，确定的项目经理及项目组主要管理及技术人员未经甲方书面许可，不得随意更换，且保证在工程现场的日历天数不得少于工期日历天数的85%。否则任何一项义务每违反一次，承包方应向发包人支付合同总价款千分之五的违约金，同时发包人有权解除本合同而不承担任何责任；

20.15承包人应在每周五、每月25日前向发包人代表提交3份工程进度计划及相应进度统计报表的周报、月报。

20.16承包人负责在工程施工、报验的整个过程中的施工现场全部人员及财产的安全。

20.17 承包人负责本工程的设备材料保管与成品保护，并做好施工现场及周围建筑物、构筑物和地下管线的保护，其费用均由承包人承担。

20.18专门用于本工程的、由发包人提供的所有设备、设施和材料一经运到现场，如果无发包人代表的书面同意，不得将上述物品运出现场；除非合同另有规定，发包人无论何时，均不对承包人的上述物品的损失或损坏负有责任。

20.19承包人应在签订合同后3日内提交详细的施工组织设计（或施工方案）和总进度计划、月计划、周计划，经发包人书面批准后执行。

20.20本工程不允许转包，无发包人书面同意承包人不得对本工程整体或其中部分进行分包；即使发包人同意分包，亦不应解除或减轻承包人按合同规定应负的责任或义务。

20.21总工期每延误1天扣工程款贰万元；总工期逾期超过15日，发包人有权选择是否解除合同，如发包人解除合同的，扣罚承包人合同价款总额20%的违约金，同时承包人应承担由此给发包人带来的一切经济损失（包括但不限于第三方索赔）。进度网络图关键线路节点工期每延误一天，扣罚进度工程款贰万元。月进度实际值偏离计划值10%以上，发包方在进行罚款同时，有权选择调整承包范围及工程量或解除合同。

20.22本合同工程项目由承包人办理一切险，负责并承担一切险的所有费用，上述费用均已包含在综合单价中；如施工现场发生任何事故，均由承包人承担全部费用及责任。

20.23承包人应于开工前【  7】日到工程所在地勘察施工现场确认是否具备施工条件。若承包人认为施工现场不具备条件，应于开工前【  5】日书面通知发包人并提出解决方案，否则视为施工场地已具备施工条件，且承包人不得以此为由要求顺延工期。

20.24承包人指派【】为项目经理，全权负责合同本约定的承包人责任、义务的履行，在施工过程中项目经理签署的任何文件均视为承包人同意。承包人不得随意变更项目经理、施工队伍及管理人员，主要技术人员及项目经理变更需提前七日历天报发包人批准，否则不得更换。

20.25承包人的现场施工管理应严格按照发包人的有关管理办法执行，须服从发包人及监理单位现场管理人员的指挥及安排。承包人自行解决施工食宿问题，并做到现场文明施工，统一着装，佩带安全帽和工作牌；施工场地布置应合理、物料摆放应整齐、做到工完场清；竣工垃圾由承包人负责清理并外运出场。遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，做好现场安全文明施工管理；所有运输车辆必须手续齐全，在施工过程中承包人必须遵守青岛市有关土石方施工运输的管理规定。如承包人违反本款约定，应承担由此导致的一切责任、费用、损失，包含因此造成发包人的各项损失和遭受的罚款、索赔等。

20.26承包人应严格遵守工程建设安全生产有关管理规定，遵守发包人相关管理规章制度，严格按照安全标准组织施工，并采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并对施工中发生的安全事故承担责任。承包人对与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的任何人身伤亡及财产损坏承担全部责任，若给发包人造成损失的，承包人应向发包人赔偿（包括但不限于第三方索赔损失、政府行政处罚罚款、因参与政府处理过程发生的费用、商誉损失、诉讼费、律师费、差旅费等）。在政府有关部门对该等安全事故的调查及处理程序中，承包人应全面负责事故处理及解决，全程参加政府部门的各项程序，并承担由此发生的全部费用。

20.27承包人应自行解决施工现场为完成本工程所必需的各种施工措施、技术措施以及安全警示、护栏、排水等临时措施（措施方案均需报发包人和监理单位审批后实施），保证本合同项目顺利进行。自行配置备用发电机和水泵解决现场施工用水电（费用由承包人承担），确保工程进度符合本合同规定。

20.28对不能满足本合同质量及要求的工程，承包人应在发包人要求的时间予以整改直至达到合同约定的质量及要求，并承担由此产生的费用，工期不予顺延。同时，承包人还应按招标文件的相关约定承担违约责任。

20.29承包人完工后应将所有被破坏和受干扰的工程修复，同时清除所有的施工垃圾，以满足竣工要求。

20.30承包人对其施工场区内的发包人其他已完工程及发包人工作界面承担保护责任，并应保障施工场地周围和邻近建筑物、构筑物、设施设备、地下管线、市政道路等不受破坏。因承包人原因造成的损坏，由承包人负责立即修复、重做等，并承担全部相关费用及损失，若由此给发包人造成任何损失的（包括但不限于第三方索赔损失、政府行政处罚、诉讼费、律师费、评估费、差旅费等），承包人应负责赔偿。

20.31对于因本工程的质量缺陷给发包人或第三方造成的损失（包括但不限于发包人因第三方索赔所遭受的损失、工期延误损失、延期交房损失、诉讼费、律师费、评估费、差旅费等），应由承包人负责赔偿。

20.32施工管理等违约：在施工期间，如承包人有违反施工规范、施工规程要求、强制性标准，或违反本合同相关约定的，或者发生因承包人原因造成工人停工或工人上访事件，则每发生一次，承包人向发包人支付合同总价款千分之【五】的违约金，且承包人应予立即纠正，且就迟延纠正期间每日应按人民币【壹万】元向发包人支付违约金。

20.33保护责任违约：承包人应承担施工现场保护义务，若发生任何遭破坏、毁损、丢失等情况，承包人应负责按发包人要求立即修复、更换、重做等，并赔偿发包人损失，且每次应向发包人支付合同总价款千分之【五】的违约金或相当于损失额【2 】倍的违约金（以其中较高者为准）。

20.34 转分包违约：承包人擅自转包、分包本合同约定工程的，承包人应向发包人支付合同总价款百分之【一】的违约金，承包人应在发包人要求时限内予以纠正，逾期纠正的每逾期一日应向发包人支付合同总价款千分之【五】。

20.35替代施工救济：对于承包人延期或怠于实施的本合同项下任何工程及工作（包含施工进度不能满足发包人要求的情况），若在发包人催告后【七】日内承包人仍未按约定实施及满足发包人要求的，发包人有权（但无义务）将该等工程及工作的全部或部分委托第三方予以实施，由此发生的全部费用（承包人放弃对该费用提出异议的权利）由承包人承担并自工程款中直接扣除，并且承包人应向发包人支付本合同总价款百分之【一】的违约金（从承包人工程款中直接扣除），并且承包人应对该第三方实施的工程及工作承担质量责任。本款内容系对本合同约定之其他违约责任的补充。

20.36撤场违约：在工程竣工验收合格后或发包人解除本合同后，承包人未按约定按期撤离施工现场的，每逾期一日，应向发包人支付合同总价款千分之【五】的违约金。逾期15日，承包人除继续按照上述标准向发包人支付违约金外，视为承包人放弃施工现场所有设备设施的所有权，发包人有权自行处分上述设施设备，收益归发包人所有。

20.37逾期付款违约：发包人未按本合同约定期限向承包人支付工程款的，则就迟延支付期间，应就迟延付款金额按照中国人民银行同期活期存款利率向承包人支付违约金。

20.38其他违约：除本合同另有约定外，若承包人存在其他违约情况（含迟延履约），就违约期间每日应按合同总价款千分之【五】向发包人支付违约金；违约超过【七】日，就全部违约期间每日应按合同总价款千分之【五】向发包人支付违约金，同时发包人有权解除合同。若没有违约期间的，任何一项违约行为，每发生一次，承包人应向发包人支付合同总价款千分之【五】的违约金；违约超过【三】次，发包人有权解除合同。

20.39解约违约金：除招标文件及合同另有约定外，若因承包人违约，发包人按照法律规定或本合同约定行使合同解除权的，承包人除无权向发包人主张剩余工程款外，还应按合同总价款20%向发包人支付违约金。

20.40损失赔偿：若发包人因承包人的违约行为遭受损失的，承包人除应按本合同约定支付违约金外，还应据实赔偿发包人损失（包括但不限于第三方索赔损失、律师费、差旅费、诉讼费、评估费等）。

20.41扣款权：承包人依据本合同应向发包人支付的违约金、损害赔偿金等款项，发包人有权从应支付给承包人的工程款（含质保金）中优先扣除（承包人放弃提出异议的权利）；不足部分，发包人有权向承包人追索。

20.42承包人按合同规定对本工程尽其施工、竣工责任，并使之符合发包人、设计方的要求。如承包人违反合同约定的，发包人有权按约定解除合同。

20.43在合同执行期间,若遇到本合同条件不能规范的事件,且该事件将影响合同进一步执行时，发包人、监理工程师、承包人均可提出建议，由发包人主持共同协商提出并签订“补充协议”。该“补充协议”作为本合同条件的一部分，与本合同具有同等的法律效力。

20.44在灌注桩施工过程中，应严格按图施工，确保桩顶标高符合设计要求，如果桩芯砼灌注没达到设计要求，造成费用增加均由承包人承担。

20.45在工程桩检测过程中，因出现承载力不足或成桩质量不合格，而需要增加桩的检测数量的，则该批增加的桩检测费用由承包方承担；在检测后，如确认有承载力不足或成桩质量不合格的桩需要补桩或进行基础处理的，该费用均由承包方承担。

20.46在实际施工中，由于施工图纸桩位或轴线尺寸、标高有明显错误而未发现的，且影响后续施工需要处理或返工的，由此引起的返工费用由承包方负责。

20.47总包单位进场前，承包方需完成现场建筑垃圾清理工作，恢复场地标高至桩基施工前的标高。

20.48开工建设前，由发包方、总承包单位、本工程承包方共同签订三方协议，本工程承包方必须服从发包方和总承包单位的管理和协调安排，工程质量和文明施工现场等的各项验收必须经甲方和总包单位签字认可。

20.49与总承包单位的有关协调由本工程承包方自行处理，发生的一切费用由本工程承包方承担。

本协议未尽事宜，双方另行协商，补充协议及招标文件、投标书、询标记录、中标通知书具有同等法律效力。

本协议自乙方盖章，法定代表人签字后，且乙方向甲方交纳履约担保后生效，至工程竣工、保修期满，结清全部工程款后自动失效。

第四部分合同附件

合同附件一: 房屋建筑工程质量保修书

发包人(全称)：青岛特殊钢铁有限公司

承包人(全称)：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对青岛钢铁有限公司城市钢厂环保搬迁项目成品周转库、时效库预制桩、砂石桩、强夯置换工程签署工程质量保修书。

第一条工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括预制桩、砂石桩、强夯置换工程以及双方约定的其他项目。

第二条质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

⒉地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

⒉其他项目保修期限约定如下：其它工程为一年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

第三条质量保修责任

⒈属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

⒉发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

⒊对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

⒋质量保修完成后，由发包人组织验收。

第四条保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

第五条工程质量保修金

发包人承包人约定本工程的工程质量保修金为施工合同价款的10%，具体为：币种：人民币

金额（大写）：工程结算价款的百分之十

（小写）：工程结算价款的10%

质量保修金银行利率为：无

第六条工程质量保修金的预留

本工程竣工结算后，发包人按照合同约定向承包人支付工程结算价款并预留保修金。

第七条工程质量保修金的支付

缺陷责任期满一年（自工程全部竣工验收合格并移交招标单位正常使用之日起算），如无任何质量问题，质保期满后六个月内无息支付余款。

第六条其他施工

双方约定的其他工程质量保修事项：_________________________________ 。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（公章）承包人：（公章）

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

合同附件二：廉洁施工协议

为了在工程建设中加强廉政建设,保证青岛特殊钢铁有限公司（甲方）与施工单位（乙方）良好合作、互利共赢，廉洁文明施工。有关事项经甲、乙双方共同协商同意，自愿达成如下协议：

甲方：严格执行国家法律、法规和企业各项规章制度,严格按协议办事 , 自觉遵纪守法，甲方有关人员有下列情形之一，乙方及时反馈，经查实后严肃处理，给乙方造成损失的将追究违约责任：

1、在施工过程中有刁难乙方的；

2、给乙方透露其他投标方的情况；

3、要求乙方投标数额符合自己意愿的；

4、以各种借口向乙方索要“回扣”、财物和要求宴请的；

5、向乙方要工程给自己的关系人施工的；

6、要求乙方报销应有自己支付的各种费用，资助旅游等；

7、要求乙方对自己的子女、亲属求学、出国提供资助或方便的；

8、要求乙方给自己装修房屋提供材料和人工、交通、通讯等方面廉价或无偿让提供方便的。

9、向中标单位、施工单位介绍或指定使用工程材料、设备及备件、建筑构配件的；

10、在材料供应、工程签证、预结算审查、工程款拨付等方面有徇私舞弊、弄虚作假行为的。

乙方应严格按照相关法律法规及青岛特殊钢铁有限公有关规定，确保工程项目优质、高效、规范进行和按时竣工投产，依据《合同法》签订并履行合同，自觉遵纪守法，有下列情形之一，甲方将解除与乙方签订的合同、乙方应据实赔偿给甲方造成的损失（包括但不限于第三方索赔损失），将根据合同约定追究其违约责任：

1、违反国家法律、法规、政策和企业各项规章制度的；

2、违反《招标投标法》规定利用不正当手段中标的;

3、以低于施工成本价投标扰乱招标秩序的；

4、就工程承包、工程费用、材料及设备供应、工程量变动、工程（设备）验收、工程（设备）质量问题的处理等不按合同规定执行，私下与甲方有关人员商谈或达成默契的；

5、在工程施工中能虚作假，瞒报、多报工程量和瞒报、多报工程造价的；

6、隐瞒工程质量隐患违背施工技术规范、随意降低和变更工程（设备）质量和要求的；因为工程质量问题给甲方造成人身安全及财产损失的;

7、对甲方的施工人员以各种理由、方式送礼、报销各种费用、资助旅游等贿赂行为的;

8、在材料供应、隐蔽工程验收、工程签证、质量控制的方面能虚作假，未经甲方同意，擅自对外分包工程的；

9、利用不法手段，侵害甲方利益的。

本协议在双方签字盖章后，作为合同附件与甲乙双方所

签订的合同具有同等法律效力。在甲方工程管理委员会、纪委监察室、法律事务处及乙方存档。

本协议自签订之日起生效。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）

经办人签字：经办人签字：

年月日　　　　　　　　　　年月日

# 第三章投标文件格式

一、商务标目录

(一) 总说明

(二) 投标总报价表

(三) 投标保证金汇款回执

(四) 工程量清单报价表

(五) 工程量清单综合单价分析表

(六) 清单外项目计价表

(七) 承诺书

(八) 投标报价需要的其他资料

二、投标书格式

投标书

投标人：（章）

投标日期：

注：在任何情况下，投标人必须在此填写其营业执照的编号、签发日期以及注册地址：

编号：日期：

注册地址：

致：青岛特殊钢铁有限公司

1. 根据招标人招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件、相关招标资料及其他有关文件后，我方愿按照上述招标文件的要求，以下表（投标报价表）的金额,价格组成详见清单），并遵照上述文件要求，在个日历天的工期内承担并完成招标文件所述的整项工程的施工、竣工，达到招标文件规定的质量标准，并承担任何质量缺陷保修责任。

2. 报价详见下表：

承包范围：总报价（元）

工期(日历天：）

备注

桩基工程

合计

3. 我们承诺本投标合同价款已按发包人提供的招标文件、施工图、勘察资料，并结合项目现场踏勘结果，接受发包人场地现状，我公司的报价（包括总价款、综合单价）如有错项、漏项、累加错误、未报价或报价不足的项目，该等错项、漏项、累加错误、未报价或报价不足项目的价款视为已考虑在合同价款中，除经监理总工程师及招标人（发包人）确认的桩基原始记录的桩长与施工设计图纸不符的桩基工程量调整外，其它一切费用并不会在施工和结算时调整。

4. 我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

5. 如果我方中标，我方保证按照合同文件中规定的开工日期开始施工，并按规定的预计竣工日期完成和交付全部工程。

6. 如果我方中标，我方承诺在充分考虑场地环境变化及政策性调整等风险因素的前提下，继续补充完善施工组织设计，直至招标人满意为止并加以实施，由此产生的费用已包含在投标报价中。

7. 我们承诺在所有与贵方有关的工程招投标过程中向贵方提交的所有文件，如企业介绍、业绩介绍、银行资信资料、企业资产负债表、投标文件等均是完整、可靠的，我方保证不会向贵方提供虚假资料和信息误导贵方以便获得中标。

8. 我们承诺如在投标的过程中有①提供的所有文件中有弄虚作假现象的；②在竞标中，与其他投标单位进行串标、抬标、弄虚作假、欺诈等违反公平竞争的行为；③中标后有转让、转包或采用挂靠单位的；④在投标过程中采用贿赂等违规违法手段对贵方招标人员进行公关的行为，属于我方违反诚信承诺，我们同意向贵司承担法律责任，不管这种情况的发现是在招投标过程中还是在招投标过程后，也不管我们以这种虚假资料是否获得中标，我们将无限期承担上述责任。

9. 我方同意所提交的投标文件在招标文件投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。如果我方中标并在签订合同后被发现违反第 6～7 条诚信承诺，我们同意贵司可以与我方无条件解除合同，并由我方承担解除合同的责任，向贵司承担除承诺规定的违约责任外，还要承担中标后签订合同中的违约责任。

10. 如果我方中标，我方承诺按《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第 279 号）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）的规定对承包工程的全部建设工程质量和施工现场的安全生产负责。

11. 如果我方中标，我方将按照招标文件的规定，按时提交履约担保，以保障本项目优质、优价、按期、顺利完成。

12. 直到制订并签署了一项正式协议书前，如根据上述第 1 条本投标书被接纳，本投标书连同你们的书面接纳文件、招标期间双方往来的函件和招标文件，将成为对双方具有约束力的合同文件。

13. 随同本投标文件，我方已提交人民币元的投标担保。如果我方在投标文件有效期内撤回投标文件；或在接到中标通知书后 28 天内未能或拒绝签订合同协议书；或未能按招标文件要求提交履约担保，你单位有权没收投标保证金，另选中标单位。

14. 我方理解，你单位不一定接受最低标价的投标或你单位接到的其它任何投标。同时也理解，你单位不负担我方的任何投标费用。此外，招标人可以接收任何投标人之整项或任何个别分项工程的标书。

15. 我们同意在收到中标通知书后 7 工作日内提交“履约保证书”、“不欠薪保证书”。

16. 商务标书与技术标书应分别装订与密封，并分别在封面标注“商务标书”或“技术标书”字样。

17.技术标书内容包含：1）施工方案；2）营业执照（复印件加盖公章）；3）所用材料性能检测报告复印件（加盖公章）；4）选用材料说明；5材料的燃烧性能检测、有害物质检测报告复印件；工程业绩一览表；6）按照招标文件要求的施工工艺制作小样二片。7）技术标书中应附加提供的资料及进度，图文和材料清单等。

18. 商务标书应包含报价文件、法人代表资格证明书、法人代表授权书等。

19．商务标书、技术标书与招标书内容有商务偏离时，要在商务标书和技术标书中做出特别注明。

20.“商务标书”和“技术标书”应单独装订成册，商务、技术标书都需密封，并在封口处加盖公司章。

（注：总工期不得超过日历天。投标工期由投标人填写。）

法定代表人或授权代理人（签名）：

法定代表人或授权代理人姓名（正楷）：

职务：

单位住所：

联系电话：

传真：

邮政编码：

日期：年月日

下方空白处附：法人授权证明书

1. 企业资质相关资料

企业资质相关资料

投标单位名称组织机构代码法定代表人姓名

企业建立时间

营业执照注册资本

营业执照注册编号

营业执照注册地址

营业执照发证日期

下次营业执照年检截止时间

企业经济性质

营业执照发证机关

ISO 认证有效期

联系人联系电话

是否为重合同守信用单位

安全生产许可证号

安全生产许可证有效期

企业奖项

主营、兼营

2. 承诺书格式

(一) 现场条件充分了解承诺书

青岛特殊钢铁有限公司：

我司已按招标文件的要求完成了踏勘现场的工作，并充分了解现场条件。如若中标，我司理解招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料。招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。我司承诺不会因任何现场条件的阻碍而向招标人索赔工期或费用，并保证不因任何现场条件的阻碍而影响投标

承诺的竣工日期。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人(签名)：

日期：年月日93

(二) 工期承诺书

青岛特殊钢铁有限公司：

我司已充分阅读了招标文件并充分了解本项目严格的工期要求。如若中标，我司保证尽一切力量确保投标承诺的节点工期及竣工日期，确保按招标文件约定的时间要求完成办理施工所需的一切资料，并充分了解在以后施工过程中，本项目会存在比正常项目更多的阻碍工期的情况出现，但我司承诺严格按合同条款的内容和规定执行。

我司承诺若由于我司原因造成的工期延误及工作延误，将无条件地按合同中的违约条款执行并承担违约责任。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人(签名)：

日期：年月日

(三) 自营承诺书

青岛特殊有限公司：

我司已充分阅读了招标文件并充分了解本项目严格的管理和技术人员投入的要求。如若中标，我司保证采取自营方式组织施工，投标所报的全部技术和管理人员均为我公司员工，并在收到招标人进场通知的 3天内全部到位，对于材料、设备（包括打桩设备、水准仪经纬仪等）、劳务分包等各类采购均由我司为主体签订合同并组织实施，否则，我司愿承担有关违约责任，直至被清退出场。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人(签名)：

日期：年月日

(四) 资金、材料设备投入承诺书

青岛特殊钢铁有限公司：

我司已充分阅读了招标文件并充分了解本项目严格的材料设备投入要求和工期要求，并充分了解到本工程不能实施流水施工而要实施全面开工所需的设备投入要求。如若中标，我司保证在收到业主通知后 3 天内及施工过程中，准备并供应充足的资金、材料设备，按投标承诺的时间全部按时到位。能完全满足施工进度要求，并保证不因任何材料设备因素阻碍工期而影响投标承诺的竣工日期，若因材料设备未按投标承诺的时间投入或供应不充分，影响了施工进度和投标承诺的竣工日期，我司愿承担有关违约责任。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人(签名)：

日期：年月日

(五) 施工组织设计承诺书

青岛特殊钢铁有限公司：

我司已充分阅读了招标文件并充分了解本工程复杂性、工期紧迫性、项目重要性，如若中标，我们承诺将按招标文件及合同的要求制定施工组织设计、施工措施方案、施工管理方案，并声明这些方案所发生的一切费用已包含在投标总报价中，在施工过程中我司承

诺严格按贵司及监理工程师认可的施工组织设计和施工方案落实，否则，我司承担违约责任。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人(签名)：

日期：年月日

(六) 对质量、安全生产目标的承诺书

青岛特殊钢铁有限公司：

如果我司的投标被接受，我司保证实现本招标文件和投标文件所定的质量、安全目标计划，按合同规定的质量、安全生产办法执行。否则，我司承担违约责任，直至被清退出场，并为此负法律责任。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人(签名)：

日期：年月日

(七) 对文明施工和环境保护承诺书

青岛特殊钢铁有限公司：

如果我司的投标被接受，我们保证按省、市有关文件及本投标文件文明施工管理方案中的要求进行文明施工管理，提前办理必要的环境保护施工证照，保证施工不造成周围环境卫生、施工噪音、灯光干扰等问题，并防止出现因此类问题而产生的各类投诉。否则，我司承担违约责任，直至被清退出场，并为此承担相应的法律责任。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人(签名)：

日期：年月日

(八) 对保证不拖欠民工工资承诺书

青岛特殊钢铁有限公司：

如果我司的投标被接受，我们保证将按国家的有关规定制订保证民工工资支付的方案及保证措施，并在资金使用计划表中按月单列需支付的民工工资计划，并保证发包人不因任何由于我方在发放民工工资事宜上而受到任何处罚、诉讼、和罚款。否则，我司承担违约责任，直至被清退出场，并为此负法律责任。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人(签名)：

日期：年月日

(九) 违约解除合同承诺书

青岛特殊钢铁有限公司：

若我司中标，严格遵守合同规定的解除合同的约定，否则，我司承诺招标人可以无条件立刻解除合同，并没收我司的履约保证金，我司所有人员、设备立刻无条件在 3 天内退场，在 3 天内和新进场单位对已进场材料按新进场单位投标时报价协商购买，若协商不成功则无条件将这些材料撤离现场，在 3 天内无条件完成和新进场单位的交接，无条件配合本工程有关资料和竣工验收的工作。并承担由于违约解除合同退场造成的对招标人的一切损失。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人(签名)：

日期：年月日

(十) 合同条款响应书

青岛特殊钢铁有限公司：

我司已充分阅读了招标文件合同条款的所有内容，我司保证响应招标人提出的合同条款，如果我们的投标被接受，将按招标文件规定的合同条款在收到中标通知书和合同签订通知后 7 天内和贵司签订合同，否则，同意被视为放弃中标，由贵司没收我司提交的投标保证金，由我司并为此承担相应的法律责任。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人(签名)：

日期：年月日

(十一)同意对工程范围和内容调整的承诺

青岛特殊钢铁有限公司：

若我司有幸中标，我司同意贵司对工程范围和内容进行适当调整，并做出以下承诺：我司理解，对于招标文件工程量清单中的项目，不表示一定与图纸相符，凡与本项目工程有关的工程项目内容，如贵司认为有必要委托我司施工或总包管理，我司同意按贵司的委托内容和要求实施；当贵司认为有必要对招标范围内的项目内容进行局部调整，我司同意按贵司的要求进行相关内容的调整，涉及合同金额的调整按合同文件的相关规定执行。否则，由此给贵司造成的损失和困难，我司同意承担全部责任及相关费用。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人(签名)：

日期：年月日

3. 投标保证书格式

投标保证书

青岛特殊钢铁有限公司：

我方同意从确定的接受投标之日起至投标有效期满止，在此期间的任何时间，本投标保证书和投标文件一直对我方具有约束力，我方将承担以下责任：

1.按时递交投标文件；

2.不撤回投标文件；

3.随时接受中标，在接到中标通知书后按规定期限与贵司签订桩基工程合同。在投标期间，若我方违反上述责任第 1～3 条或招标文件中的要求，贵司有权在本次投标结束后不退还我方交纳的投标保证金共人民币伍万元整（￥50000.00 元）。我方愿承担由此造成给贵司一切损失的费用。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或印鉴）

投标日期：年月日

4. 工程合同清单外项目计价格式

清单外项目计价方式

对于工程实施过程中出现的新增或变更项目的价格确定，我司承诺按执行以下计价方式：

工程量清单中有适用的价格，按适用的价格计算；

工程量清单中有类似的价格，按类似的价格换算调整；

若工程量清单中没有类似和适用的价格，由甲乙双方协商确定。

5. 技术标文件格式要求

说明：文字部分至少包含以下章节（章节可增加，但先后次序不宜调乱）

1 目录

2 企业资质证书、营业执照

3 法定代表人身份证明及法人授权委托证明（工商行政管理部门印制标准《法定代表人

身份证明》、《法人授权委托证明书》）

4 授权代表身份证明（身份证复印件加盖投标人法人公章）

5 工程概况及工程特点

5.1 工程概况

5.2 工程特点与施工条件

6 项目管理机构

6.1 项目管理目标

6.2 项目组织机构图

6.3 项目管理机构配备情况表（包括防盗保卫机构）

6.4 各部门及主要人员的职责(包括各阶段配备的防盗保卫人员)

6.5 主要管理人员简历

6.6 项目管理机构配备情况辅助说明资料

7 施工方案

7.1 施工平面布置

7.2 项目进度计划

7.3 施工工艺；

7.4 安全生产和文明施工；

7.5 环境管理；

7.6 其它。

8 项目风险预测和管理

8.1 风险管理重点；

8.2 风险防范对策；

8.3 风险管理责任。

9 “ISO 质量体系认证证明文件（如有）；

10 企业业绩：2010-2012 年已完成类似施工项目一览表”；

11 近五年内由合同引起的诉讼和仲裁的情况报告。

12 其它

此部分投标文件最后一页必须按下列格式签署盖章。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人(签名)：

日期：年月日

# 第四章技术条件

一、工程概况：

1、见前附表

二、本工程采用的设计方案：

碎石桩直径600mm，桩端要求进入第八层强风化花岗岩层大于等于200mm，桩长约17m,以地勘报告为准。

方桩、强夯置换详见设计图附注说明。

三、本工程采用的技术规范：

1. 现行国家有关技术规范、验收标准；

2. 行业技术规程、验评标准；

3. 有关设备合同技术协议书及相关技术要求；

4. 其他技术要求和标准详见施工图纸。

5.本工程所需执行主要的设计、制造和施工标准、规范

5.1 本工程施工图纸设计要求；

5.2建设工程质量管理条例（2000年1月30日）

5.3建设工程施工现场供用电安全规范（GB50194－93）

5.4建筑工程施工质量评价标准(GB/T50375-2006)

5.5岩土工程勘察规范（GB50021－2001）

5.6建筑地基基础设计规范（GB50007－2011）

5.7挤扩支盘灌注桩技术规程（CECS 192:2005）

5.8混凝土外加剂应用技术规范（GB 50119-2003）

5.9建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)

5.10工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008）

5.11《钻孔灌注桩地基技术规程》

5.12《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012；

5.13《工程测量规范》GB50026-2007

5.14《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002；

5.15《施工现场现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005；

5.16《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001；

5.17 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008；

5.18《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003；

5.19 其它与本工程有关的现行工程技术、质量评定标准、施工验收标准及规范。

如相关施工及验收规范、质量检验评定标准推行最新版本，则按最新版本为准。

几点说明

1.工程所需材料的采购、运输、储存、加工、制作等，必须严格执行国家或行业有关规定。

2	.本工程的施工，必须严格执行国家或行业有关规定。

3	.上述仅列出部分施工及验收规范，投标人可加以补充。前面未列入或列入有误，并不影响投标人必须采用国家或行业的现行规范，同时不解除投标人执行规范、标准的一切责任。

4. 在合同履行期间所采用的规范、规定、规程、标准等均应是基准日之日以前最新公布的。

5 桩顶标高应严格控制，要求不允许出现负误差。

6. 施工过程中应采取可靠的措施，以确保安全。

7. 桩的施工及验收应严格按照《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）和《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002) 及有关国家现行规范、规程及标准执行。

8. 施工结束后，由第三方做承载力检验及相关的桩体质量检验。桩基检验和验收应严格遵照以下规范：《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)、《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002)和《建筑基桩技术检测规范》(JGJ106-2003)。

9.施工场地为现有地面，现有地面标高约为 4.0～4.5 米。投标前需由投标单位现场复核，以实测为准。

# 图纸及勘察资料

一、图纸目录

二、图纸（另册）

三、勘察资料（另册）

四、水电布置平面图（另册）

（以上资料均提供电子版、答疑时提供）

# 第六章工程量清单及有关报价文件

一、工程量清单计价

投标报价说明（含工程价款计算及结算）

要求必须按总计价格中标

投标报价：

桩基综合单价及工程造价的确定：

强夯置换以综合固定单价XXX元/平方米报价，以发包人发放的施工图纸结合发包人（监理）在现场确认实际工程量为最终结算依据，工程量以经发包人（监理）确认的实际处理的工程量计算，承包人实施造成处理范围大于设计范围和规范要求的范围产生的工程量不计入结算范围。方桩、砂石桩桩基以综合固定单价XXX元/米报价，桩长以工程竣工图工程量结算。（竣工图工程量以发包人发放的施工图纸结合发包人（监理）在现场确认实际工程量为最终结算依据，桩长工程量以设计桩顶标高至经发包人（监理）确认的实际终孔深度计算，承包人实施造成桩顶标高高于设计标高产生的工程量不计入结算范围）。综合单价包括直接工程费【含人工费、材料费、机械费、其他直接费、现场经费、间接费、有关文件规定的其他费用、施工措施费、施工机具、人员及周转材料的调遣费用、安全文明施工费、设备材料的二次搬运及仓储、利润、税费、劳保基金、所得税等地方规费、保险及采用固定价格的风险金（施工措施费等）等相关费用】。配合完成质保的期间费用，国家和建设单位规定的各种质量、安全、消防、职业健康保证措施预备金，赶工费，配合地方政府或建设单位对工程进行检查、验收、检测等费用，以及其他必须费用等。

施工用水、电由承包人在发包人指定的接口接入，费用按发包人统一规定计取；费用从每月的工程进度款中扣除。

在正式向业主移交前，承包人须对其承包范围内工程成品和半成品妥善保护以免受损，投标人将费用包含在相关工程细目的综合单价和总报价中。

附投标报价汇总表

青岛钢铁有限公司城市钢厂环保搬迁项目成品周转库、时效库预制桩、砂石桩、强夯置换工程

| 项目 | 规格 | 桩长 | 数量 | 工程量 | 材料暂估价 | 单价（元/米，平方） | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预制方桩 | ￠400 | 约17米 | 约240根 | 约4080m | 167元/米 |  |  |
| 预制方桩 | ￠500 | 约17米 | 约100根 | 约1700m | 263元/米 |  |  |
| 强夯置换 | 间隔4.5m |  |  | 约5523㎡ |  |  |  |
| 砂石桩 | ￠600 | 约17米 | 约5120根 | 约87040m |  |  |  |
| 道路砂石桩 | ￠600 | 约16米 | 约3000根 | 约48000m |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总价： |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

注册造价工程师：              (签字并加盖执业专用章)

日期：年月日

二、费用组成说明及计价依据：

1、方桩、砂石桩按有效桩长的延长米固定综合单价为元/m，本单价包括但不限于：施工由于移动打桩设备的需要和卸桩、摆放桩而需凿除外露桩头所产生的费用、场地平整、桩机就位、打桩施工、钻孔施工、级配碎石投料、成品保护、场地二次平整、辅助材料费、各项施工费、障碍物清除及工程废渣清外运费、大型机械进退场费、抽水台班费用、施工用水电费、税金、现场经费、施工及技术措施费、间接费、利润、桩基检测配合费等及成桩施工所需的所有费用,报价包括但不限于：桩机行走外露预制桩头清除、场地平整、土方开挖、弃土外运（外运3公里以内）、级配碎石铺设、夯实、场地二次平整、辅助材料费、各项施工费、障碍物清除及工程废渣清外运费、大型机械进退场费、抽水台班费用、施工用水电费、税金、现场经费、施工及技术措施费、间接费、利润、桩基检测配合费等及成桩所需的所有费用。

2、合同价款是由乙方按照招标文件、承包范围、合同约定、规范及图纸的要求、现场条件、施工组织设计等投标报价并经甲方确认的综合包干单价。除设计或工程变更等本合同中另有约定的情况以外，经双方协商确认的合同综合单价不得调整，并且适用于此后的工程设计变更和工程量的调整。

3、乙方在签订本合同前对本工程的全部施工图纸、设计说明、招标文件、合同条件、工程所在地周围环境、交通道路等情况应认为均已详细研究说明了，投标价格中已按招标文件和合同条款及施工组织设计中的工程承包范围、质量标准、工期等要求充分考虑了人工、材料、机械、施工技术、成品保护、材料试验费、验收、样品、管理、利润、建安营业税及附加的其他税金、费用等因素，保证投标报价准确无误，如有错漏，概由乙方负责。

4、施工组织设计中的措施费乙方已在综合包干单价中统一考虑，不再另外计取。其中含：桩基检测配合费、机械安拆费、机械进退场费、临时设施、临时搬迁、场地平整、材料二次搬运、场内施工临时道路的铺设及修复、场外租地及交通费、合同工期内赶工引起的各种材料设备和人工的损耗及增加、工地保安、成品保护、停水停电措施、硬地法施工、施工场地垃圾清理及外运、场地降排水（含雨水）、季节施工保障措施、施工噪音环保以及其他可预见的施工技术措施等发生的费用。

5、打桩过程中因场地不平整、陷机、打桩遇障碍物清理等费用由乙方自行负责。

6、合同单价不能因任何原因包括但不限于人工、机械、物价、税项或利率、材料价格或货币汇率以及各项取费标准等的变动而更改。

7、按国家及地方政府规定由乙方缴纳的各种税收及其他费用已包含在本工程造价内，由乙方向税收等部门缴纳。

8、由于桩基施工质量原因产生的所有额外的费用均由乙方负责。

9、乙方采用新材料，新技术，新工艺，专利或其他等而产生的费用包含在综合包干价内。

10、场内临路按甲方工程部签字认可的图纸施工，已包含在合同总价内。

11、本合同，承包方应根据发包方确定的工期要求来安排机械进场施工，若承包方不能满足以上要求，发包方有权随时安排其他单位进场施工，施工费用从承包方合同价内扣除。

12、本合同，承包方应根据发包方确定的范围、工期要求来安排机械进场施工，若承包方不能满足以上要求，发包方有权随时安排其他单位进场施工，施工费用从承包方合同价中扣除。

13、本工程方桩甲供，其中预制桩材料费包含在综合单价中（预制桩材料费需含税金）。

14、报价时预制桩材料价格按下表进价，竣工结算时据实扣除。

| 项目 | 规格 | 桩长 | 数量 | 工程量 | 暂估价 | 单价（元/米，平方） | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预制方桩 | ￠400 | 约17米 | 约240根 | 约4080m | 167元/米 |  |  |
| 预制方桩 | ￠500 | 约17米 | 约100根 | 约1700m | 263元/米 |  |  |
| 强夯置换 | 间隔4.5m |  |  | 约5523㎡ |  |  |  |
| 砂石桩 | ￠600 | 约17米 | 约5120根 | 约87040m |  |  |  |
| 道路砂石桩 | ￠600 | 约16米 | 约3000根 | 约48000m |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总价： |  |

15、投标方必须在商务报价单后附综合单价分析表。综合单价分析表发包方不指定格式，由承包方自行编制。

# 第七章附件

（一）施工组织设计

1．投标人应编制施工组织设计，包括招标文件投标须知规定的施工组织设计基本内容。具体要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况；劳动力计划等；结合本工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术措施、降低环境污染技术措施、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

2.1 拟投入的主要施工机械设备情况

2.2 劳动力计划表

2.3 计划开、竣工日期和施工进度网络图（或横道图）

2.4 施工总平面图

2.5 临时用地表

2.1 拟投入的主要施工机械设备表

（工程项目名称）工程

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率 | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2 劳动力计划表

（工程项目名称）工程单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

注：1投标人应按所列格式提交估计劳动力计划表。

2本计划表是以每班8小时工作制为基础编制的。

2.3 计划开、竣工日期和施工进度图

1．投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，应说明按照招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按照合同条件有关条款的要求制定详细的施工进度计划。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。

3．施工进度计划应与施工组织设计相适应。

2.4 施工总平面图

投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

2.5 临时用地表

（工程项目名称）工程

| 用途 | 面积（m2） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

注：1投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

2若本表不够，可加附页。

（二）项目管理机构配备情况

（1）项目管理机构配备情况表

（2）项目经理简历表

（3）项目技术负责人简历表

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料

（1）项目管理机构配备情况表

（工程项目名称）工程

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 已承担在建 工程情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 名称 |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |

2）项目经理简历表

（工程项目名称）工程

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任项目经理年限 |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |
| 在建和已完工程项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |

开标时提供项目经理资格证复印件。

（3）项目技术负责人简历表

（工程项目名称）工程

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任技术负责人年限 |  |
| 在建和已完工程项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料

（工程项目名称）工程

注：1辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不作统一规定，由投标人自行设计。

2项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）。

我方同意所递交的投标文件在 “投标须知”第13条规一、投标函格式

投标函

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（招标人）：

1. 根据已收到的________________________工程的招标文件,遵照工程建设施工招标投标管理法规的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸和其他有关文件后，我方愿以如下报价____________________，按上述合同条款、技术规范、图纸的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2. 一旦我方中标；我方保证在＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日开工，＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日竣工，即＿＿＿天（日历日）内竣工并达到_____质量标准移交整个工程。

3．如果我方中标．我方将按照规定提交人民币＿＿＿万元的银行保函，作为履约保证金。共同地和分别地承担责任。

定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5．除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

6. 我方金额为人民币＿＿＿＿＿＿元的投标保证金与本投标书同时递交。

投标人：（盖章）

单位地址：

法定代表人；（签字、盖章）

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

电话：

日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日

投标承诺书

为保障该项目的顺利进行，保证质量、安全，根据国家、省市工程建设管理有关规定、标准，在项目投标及中标后建设过程中，承诺组建如下项目管理机构：

一、项目经理：；资质等级：；

安全员：；施工员：；

材料员：；预算员：；

质检员：；

二、公司质量负责人：；联系电话：；

安全负责人：；联系电话：；

以上人员均系我公司投入该项目的管理人员，如我公司中标，保证人证合一，到岗到位，认真履行职责，否则发生的全部责任由我单位负责。

单位名称（公章）

法人或授权代表人（签字）：

项目经理（签字）：

年月日

注：该承诺书为投标函的组成部分，企业中标后同时留存现场一份备查。

二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：________________________________________

地址：_______________________________________

姓名：__________性别：_____年龄：_____ 职务：_______

系＿＿（投标人名称）＿＿＿的法定代表人。为施工、竣工和保修＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。特此证明。

投标人：_________________（盖章）

日期________年_____月_____日

三、授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我_________ (姓名)系________ (投标人名称)    的法定代表人，现授权委托___________ (单位名称)的_______ (姓名)    为我公司签署_______________ 工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：_________ (签字)    性别：_____ 年龄：______

身份证号码：___________________        职务：______

投标人：_____________________ (盖章)

法定代表人：__________________ (签字或盖章)

授权委托日期：年月日

四、履约保证金银行保函

银行履约保函格式

建设单位名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

鉴于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（下称“承包单位”）已保证按＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（下称“建设单位”）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程合同施工、竣工和保修该工程（下称“合同”）。

鉴干你方在上述合同中要求承包单位向你方提交下述金额的银行开具的保函，作为承包单位履行本合同的保证金，本银行同意为承包单位出具本保函。

本银行在此代表承包单位向你方承担支付人民币＿＿＿元的责任，承包单位在履行合同中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给你方造成经济损失时，在你方以书面提出要求得到上述金额内的任何付款时，本银行即予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

本银行放弃你方应先向承包单位要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权力。

本银行进一步同意在你方和承包单位之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后，本银行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知银行。

本保函直至保修责任证书发出后28天内一直有效。

银行名称：（盖章）

银行法定代表人：（签字、盖章）

地址：邮政编码：

日期＿＿年＿月＿日